www.04kv.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа трехфазных сухих распределительных трансформаторов мощностью от 100 до 3150 кВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип……………………………………………………………………………………………..TRIHAL

Номинальная мощность……………………………………………………………………… кВA

Количество………………………………………………………………………………………………

Естественная система охлаждения………………………………………………………  AN(СЗ)

Номинальная частота………………………………………………………………………     50Гц.

Номинальное  напряжение первичной обмотки………………………………………..….. кВ

Переключение без возбуждения (ПБВ)………………………………….…………..±2х2,5%

Напряжение вторичной обмотки

Между фазами………………………………………………………………………………. 400 В

Между фазой и нейтралью…………………………………………………………………230 B

Материал обмоток……………………………………………………………………………….…Al

Схема и группа соединения обмоток……………………………………………………… Д/Ун-11

Напряжение к.з. при 120°С……………………………………………………………………..6%.

Максимальная температура окружающей среды………………………………………..…40°C

Среднедневная температура окружающей среды……………………………………….   30°C

Среднегодовая температура окружающей среды…………………………………………20°C

Минимальная температура окружающей среды………………………………………..…-40°C

Максимальная высота установки над уровнем моря……………………………………1000 м

Класс нагревостойкости обмоток ВН……………………………………………………………F

Класс нагревостойкости обмоток НН……………………………………………………..…….F

Класс нагревостойкости изоляции обмоток………………………………………….…155 °C

Класс стойкости к воздействию температуры окружающей среды  ……………………C2

Класс стойкости к воздействию влаги……………….……………………………………….E2

Класс пожаробезопасности………………………………………………………………….…F1

ОПЦИИ:

- Защитный кожух………………………………………………………………….… ДА …….НЕТ

- Степень защиты……………………………………………………………………IP31…..…IP00

- Z-конвертер (блок температурной защиты трансформатора) …………………..… ДА

Напряжение питания Z-конвертера…………………………………………. 220B   50Гц

- Принудительная система охлаждения AF25%…………………………………… ДА …….НЕТ

-     Принудительная система охлаждения AF40%……………………………………  ДА …….НЕТ

- Виброгасящие подставки……………………………………………….……………  ДА …….НЕТ